MOPPY

Wat plaatjes van zijn binnenkant.

De armen worden door twee servo’s heen en weer bewogen.Aan het einde van de servo-hefboom zitten de twee solenoids die de handen op en neer bewegen.Om de armen te ondersteunen zitten er wieltjes onder die over de cirkelvormigegrondplaat rijden.

De kop kan heen en weer zwenken op het zwarte lager, aangestuurd door een as die door de basisbuis naar onderen gaat. Op en neer bewegen gebeurt door dezelfde as die dus behalve draaien ook omhoog en omlaag kan. De trekspoel is de aandrijving van de onderkaak. De schuine basis-stand van de plaat past het beste bij de aap.

Hier het detail van de aandrijving. De oranje as wordt met deze servo op en neer bewogen de dan beweegt de kop dus op en neer.

Wat moeilijk te zien maar hier is de servo aan de andere kant die de oranje as heen en weer trekt. De kop gaat zo heen en weer.

Hier een overzicht van de onderkant. De twee grijze boxjes geven het Midi geluid weer dat uit de printplaten erboven komt (gesloopt uit een keyoard.Daar boven de grondplaat met de armen. Rechts daarboven de versterker van de praat luidspreker die helemaal onderin tussen de grijze boxjes zit.

Links boven de sturings printen die de midisignalen opvangen en zowel naar de afspeler als naar de bewegings printstuurt. Moppy beweegt dus altijd op elke muziek, dit in tegenstelling tot Marieke die voor elk deuntje helemaal moet worden geprogrammeerd.

Het programma moet uiteraard veel compromissen met de echte muziek sluiten en zal daarom niet altijd goed bewegen. Piano muziek gaat het beste en zeker de honkey-tonk.

Mischien is het nu duidelijk dat ik hiervan geen bouwplan lever maar als iemand er echt aan wil beginnen dan help ik zoveel ik kan.

Hans